Cercle Saint Louis

Association Loi 1901

Document de sécurité remis aux utilisateurs de la salle Saint Joseph

- Emplacement et fonctionnement des tableaux électriques

Tableau principal

    - Emplacement : guichet à droite en entrant dans le hall

    - Le disjoncteur principal est à gauche du tableau

    - Les disjoncteurs présents dans le tableau sont numérotés et correspondent aux numéros inscrits sur la feuille accrochée sur la face intérieure de la porte du tableau

Tableau relais sur la scène

    - Emplacement : à gauche en entrant dans la coulisse côté jardin

    - Le disjoncteur principal déconnecte l’ensemble des éléments électriques présents sur la scène

    - Les disjoncteurs secondaires déconnectent les quatre blocs prises

    - Il existe une prise P17 pour brancher les appareils utilisant le triphasé

Tableau relais dans la salle de projection du cinéma

    - Emplacement sur le mur de la salle de projection

    - Ce tableau sert uniquement à commander les éclairages de la salle de cinéma et de la scène.

- Emplacement et fonctionnement du système incendie

    - La commande du système d’alarme incendie se trouve à droite de la porte d’entrée du hall.

    - Pour le faire fonctionner, suivre les indications portées sur le boitier.

    - Les boitiers d’alarme sont munis d’une vitre de protection facilement cassable.

- Emplacement et fonctionnement des extincteurs

    - Les extincteurs sont présents dans le hall, dans la salle et sur la scène de la salle saint Joseph.

    - Pour les faire fonctionner, suivre les consignes inscrites sur les extincteurs.

Les personnes qui assurent la responsabilité de la location et de la sécurité sont :

Pour le Cercle Saint Louis : M _____________________Téléphone : ____________

Pour le Locataire : 		 M _____________________Téléphone : ____________